|  | Приложение 2 к Техническому заданию на право заключения договора на поставку системы кондиционирования телекоммуникационного помещения ОАО «ЕЭнС» |
| --- | --- |

Технические требования, предъявляемые к поставляемой системе кондиционирования телекоммуникационного помещения ОАО «ЕЭнС»

Опросный лист-заявка

Заказчик: ОАО «ЕЭнС».

Адрес заказчика: 620026 г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48

ИНН/КПП 6671250899/660850001

Грузополучатель: ОАО «ЕЭнС».

Адрес грузополучателя: 620026,г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 17а.

Согласно плану закупок ОАО «ЕЭнС» на 2016 год.

Технические характеристики:

Основные характеристики:

Система кондиционирования телекоммуникационного помещения должна удовлетворять следующим требованиям:

- Тип системы кондиционирования: сплит-система;

- Количество внутренних блоков: 2;

- Тип внутреннего блока (блоков): настенный;

- Режим работы:  холод;

- Режим эксплуатации: непрерывный;

- Минимальная внешняя температура для эксплуатации кондиционера: -400С;

- Управление регулировкой мощности: плавный пуск, автоматический режим (последовательное/параллельное включение);

- Управление регулировка скорости вращения вентилятора: автоматический режим;

- Производительность охлаждения: не менее 7 кВт;

- Уровень шума: не более 45 дБА для внешнего блока;

- Электропитание: Однофазное, 220-240 В, 50 Гц;

- Потребляемая мощность (одного блока): не более	2,55 кВт;

- Ориентировочная (расчетная) длина трубопровода:  25 м;

- Дополнительный сервис: Настройка,  Установка,  Сервисное обслуживание;

- Дополнительные мероприятия: Демонтаж существующей сплит-системы.

Комплект поставки:

В  комплект поставки Системы кондиционирования должно быть включено:

- Комплект металло- и метизных изделий для монтажа блоков системы;

- Комплект трубопроводов и расходных материалов для монтажа блоков системы;

- Комплект проводов и комплектующих для подключения системы к электропитанию 220В.