|  |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель директора по ИТ ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» |
|  |  | ________________ Н.В. Соколова |
|  |  | «___» ___________ 2014 г. |

Техническое задание

на поставку оборудования для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест

для нужд ОАО «ЕЭнС»

1. Предмет открытого конкурса

1.1. Право заключения договора на поставку оборудования для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест для нужд ОАО «ЕЭнС»

2. Основание для проведения открытого конкурса

2.1. ПЗ на 2014 год, закупка № 144 лот №1

2.2. Источник финансирования – амортизация

2.3.  Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) –   3 675 700,00  руб. (с учетом НДС 18%)

3. Сроки поставки: с момента заключения договора по 30.09.2014 г.

Предельный срок поставки – 30.09.2014 г.

4. Требования к техническим характеристикам оборудования для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест

4.1. Для размещения стандартизованных виртуальных рабочих мест (ВРМ) предполагается закупить комплекс оборудования исходя из следующих компонентов:

- вычислительные ресурсы (сервера или узлы) объединенные единым шасси, содержащим единые и дублируемые системы управления, электроснабжения, охлаждения.

- Минимальное количество запрашиваемых ресурсов (вычислительная мощность поставляемых серверов): 8 процессоров по 10 ядер, объем оперативной памяти не менее 512 Gb. Поставляемое оборудование должно иметь возможность расширения вычислительных возможностей комплекса за счет добавления элементов (при этом все модули коммутации должны сохранять весь свой функционал и в новом шасси).

- дублируемые коммутаторы подключения к локальной сети  Ethernet, пропускной способностью не ниже 1Gb (с обязательным их объединением в единый стек) и коммутаторы подключения систем хранения данных по интерфейсам SAS (mini SAS) со скоростью не ниже 6 Gbs.

- дисковый массив для  размещения операционных систем и «теплых» данных пользователей нераспределенным объемом не менее 12Tb, организованный на дисках малого формфактора со скоростью шпинделей не ниже 10000 оборотов в минуту. Дисковый массив должен иметь полностью отказоустойчивую архитектуру с энергонезависимой кеш-памятью каждого контроллера. Дисковый массив должен поддерживать подключение серверов, как минимум, по двум путям для дублирования каналов доступа с балансировкой нагрузки между различными путями доступа. Возможно ускорение работы СХД за счет опционального приобретения накопителей формата SSD.

4.2. Источник бесперебойного питания  с возможностью «горячей» замены всех элементов устройства. Предполагаемая суммарная мощность комплекса оборудования и подключаемых элементов не более 6 кВт.

4.3. Для подключения имеющейся у Заказчика дисковой полки HP D2600 (HDD SATA 6G 12 х 3TB 7,2k), комплекс оборудования должен содержать шлюз блочного доступа к данным, с поддержкой «горячей» замены внутренних дисков  и подключением дополнительных дисковых полок расширения. Шлюз блочного доступа должен поддерживать одновременно доступ к дисковым ресурсам на файловом уровне (NFS, SMB/CIFS) и на блочном уровне (iSCSI). Шлюз должен обеспечить доступ к данным из локальной сети на скоростях не менее 1 Gbs, дублированные блоки питания, возможность аппаратного удаленного управления шлюзом.

4.4. Программное обеспечение, поставляемое в комплексе или с элементами комплекса, должно обеспечивать функции удалённого управления (включая возможность выноса графических консолей серверов) и мониторинга элементами комплекса, удаленно перезагружать, включать и выключать сервера, удаленно загружать операционную систему сервера при помощи виртуальных носителей. Так же должен быть доступен функционал автоматической настройки всех узлов шасси и возможно системы хранения из единой консоли в соответствии с профилями формируемых политик узлов, определяемых Заказчиком.

4.5. Предполагается размещение оборудования в стандартном 19” телеметрическом шкафу, предоставляемом Заказчиком.

4.6. Весь комплекс закупаемого оборудования должен обеспечивать полную совместимость с оборудованием Заказчика.

5. Требования к участникам открытого конкурса

5.1. Участник должен удовлетворять следующим требованиям:

- Являться непосредственным изготовителем оборудования, дилером или состоять в договорных отношениях с производителем оборудования.

- Иметь положительную репутацию и опыт работы в производстве и (или) поставке оборудования для аналогичных проектов не менее 2 (двух) лет.

- Наличие специализированного сервисного центра с квалифицированным персоналом в г. Екатеринбурге, производящего сервисное обслуживание поставляемого оборудования.

- Наличие у Поставщика единого Call-центра для централизованного сбора и обработки сервисных заявок по всему спектру сервисного оборудования.

## 6. Требования к качеству упаковки и герметизации товаров

6.1. Упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность оборудования при транспортировке и хранении.

6.2. Герметизирующая лента, при ее наличии, должна легко удаляться.

6.3. Требования к качеству маркировки - на упаковочной коробке должна быть нанесена следующая информация:

- тип оборудования;

- информация о производителе;

- гарантийный срок хранения до ввода в эксплуатацию (если установлен производителем);

- иная информация, которую производитель сочтет необходимым разместить;

- на корпусе оборудования должна присутствовать маркировка производителя с указанием необходимой идентифицирующей информации. При наличии заводского номера он должен быть указан.

7. Документы, предоставляемые участниками открытого конкурса

7.1. Письмо о наличии специализированного сервисного центра в г. Екатеринбурге или наличие сервисных договоров с организациями, имеющими сервисный центр в г.Екатеринбурге и производящими сервисное обслуживание поставляемого оборудования, согласно приведенного выше перечня (п.4 настоящего Технического задания).

7.2. Копии документов, подтверждающих дилерские или договорные полномочия с изготовителями данного оборудования.

7.3. Письмо о наличии у Поставщика  единого Call-центра для централизованного сбора и обработки сервисных заявок по всему спектру сервисного оборудования.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Срок гарантийного обслуживания на всё серверное оборудование и программное обеспечение должен составлять не менее 3-х лет с возможностью предотказного обслуживания и реакцией на обращение с круглосуточным обращением, включая выходные и праздничные дни.

10. Место, условия и сроки поставки

10.1. Сроки поставки оборудования: с момента заключения договора по 30.09.2014 г.

10.2. Проект договора поставки представлен в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.

10.3. Поставка оборудования и сопровождаемых документов (накладных, актов, счетов-фактур) осуществляется непосредственно Заказчику по адресу: 620017 г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 17а. Доставка оборудования осуществляется автотранспортом, силами и за счёт средств Поставщика. Иные способы доставки могут осуществляться только с письменного согласия Заказчика

10.4. Обязанность Поставщика по поставке оборудования считается исполненной с момента передачи оборудования Заказчику в полном объеме согласно Спецификации.

11. Форма, сроки и порядок оплаты

11.1 В цену оборудования должны входить все затраты, включая НДС, стоимость упаковки и доставки, макировки, сертификации,  а также все прочие расходы.

11.2 Оплата оборудования производится путем перечисления средств со своего расчетного счета на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки оборудования и подписания сторонами акта приема-передачи и (или) товарной накладной (в соответствии с условиями проекта договора – Приложение №1 к настоящему техническому заданию).

11.3 Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

12. Критерии и порядок оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе

В рамках открытого конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные заявки участников и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика. Степень предпочтительности определяется количеством баллов, присваиваемых конкурсной заявке участника. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе проводится по следующим критериям:

| № | Наименование критерия | Ед. изм. | Весовое значение | Правила подсчёта баллов по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | руб. | 60 | Заявка, имеющая наименьшую цену*, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению наилучшей цены к цене заявки в соответствии с формулой: Бi = (ЗL / Зi)*Бm *На стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения участников учитываются без НДС. Данная оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок и не оказывает влияния на цену заключаемого договора. |
| 2 | Опыт выполнения аналогичных договоров за последние 2 (два) года (2012-2013 г.г.) | руб. | 20 | Заявка, имеющая наибольший опыт выполнения аналогичных договоров* в денежном выражении, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их опыта выполнения аналогичных договоров к наибольшему опыту выполнения аналогичных договоров в соответствии с формулой: Бi = (Зi / ЗL)*Бm *Аналогичным является опыт выполнения договоров, сопоставимых с предметом закупки. В расчетах не учитываются суммы опыта, не заявленные в Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров |
| 3 | Сроки поставки товара | кален. дней | 20 | Заявка, имеющая наименьшие сроки поставки*, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению наименьших сроков к срокам заявки в соответствии с формулой: Бi = (ЗL / Зi)*Бm *Срок определяется в календарных днях, начиная с предположительной даты подписания Протокола о результатах конкурса – 04.08.2014 по дату поставки товара, указанную Участником конкурса в письме о подаче оферты. |

где 	Бi – балл, присваиваемый i-той заявке;

Зi – значение показателя в i-той заявке;

ЗL – значение показателя, признанного наилучшим;

Бm - весовое значение балла по критерию.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового балла по каждой заявке. Итоговый балл заявки рассчитывается путем сложения баллов по каждому критерию оценки заявки, установленному в Конкурсной  документации. Заявке, набравшей наибольший итоговый балл, присваивается первый номер. При равенстве баллов Участников конкурса победителем признается участник, подавший заявку ранее остальных Участников конкурса.

В случае проведения переторжки, производится предварительная ранжировка конкурсных заявок Участников по цене. Итоговая оценка и сопоставление Конкурсных заявок Участников конкурса производится по окончании переторжки.

- Прочее.

Контактное лицо от Заказчика

Павлович П.Н. – начальник отдела сетевой инфраструктуры ОАО «ЕЭнС» тел. (343) 215-76-41.

Начальник ОСИ                                                                                 П.Н. Павлович

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника ОБПиБ                                                     А.В. Царегородцева

Ведущий специалист по конкурсным процедурам                          Е.В. Тимошенко

Приложение № 1 к Техническому заданию

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________________

| г. Екатеринбург |  | «____» ___________2014 г. |
| --- | --- | --- |

Открытое акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт»,  именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице директора Попова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице ____________________,действующего на основании_______________________________, с другой стороны,  на основании Протокола о результатах конкурса от ___.___.2014 г. № ________,заключили настоящий Договор о следующем:

- Предмет договора

- ПОСТАВЩИК обязуется поставить ПОКУПАТЕЛЮ товар в количестве и ассортименте, предусмотренном Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.Стоимость товара и порядок расчетов

- Общая стоимость товара составляет ________________(______________) руб., в том числе НДС 18% ________________ (_____________).

- Оплата производится в рублях по согласованной сторонами Спецификацией (приложение №1 к настоящему Договору), согласно выставленному счету, путем перечисления сумм, указанных в счетах, платежным поручением на расчетный счет ПОСТАВЩИКА. В стоимость товара входят все затраты, включая НДС, стоимость тары и упаковки, доставки товара ПОКУПАТЕЛЮ, а также все прочие расходы.

- Стоимость товара на период действия Договора является фиксированной и изменению не подлежит.

- ПОКУПАТЕЛЬ обязан оплатить поставленный товар на основании счета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара и подписания сторонами акта приема-передачи и (или) товарной накладной.

- Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ.

3.Сроки и порядок поставки

  - Срок поставки товара – до 30.09.2014г.

  - Поставка товара осуществляется силами и за счет средств ПОСТАВЩИКА непосредственно ПОКУПАТЕЛЮ по адресу: г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д.17а., в рабочее время, при обязательном предварительном уведомлении ПОКУПАТЕЛЯ о доставке.

  - Обязательство ПОСТАВЩИКА по поставке товара считается выполненным с момента фактической передачи товара и подписания сторонами акта приема-передачи и (или) товарной накладной.

- Права и обязанности сторон

  - ПОСТАВЩИК обязуется поставить товар, соответствующий требованиям по качеству и комплектности, обычно предъявляемым к такому виду товара. Поставляемый товар должен иметь всю необходимую документацию, быть надлежащим образом упакованным.

  - ПОСТАВЩИК обязуется представить ПОКУПАТЕЛЮ информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников ПОСТАВЩИКА (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов ПОСТАВЩИКА; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых Субконтрагентов ПОСТАВЩИКА.   Информация представляется по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими  документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

Кроме того, ПОСТАВЩИК принимает на себя обязанность по получению согласия на обработку персональных данных вышеуказанных лиц по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору.

  - ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять поставленный товар и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.

- Ответственность сторон

5.1.	ПОСТАВЩИК несет ответственность за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи ПОКУПАТЕЛЮ вследствие нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ правил пользования товаром или его хранения либо действия третьих лиц, либо непреодолимой силы.

5.2.	ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность за просрочку оплаты товара в соответствии с положениями ГК РФ.

5.3.	Во всех случаях при рассмотрении спорных вопросов, не предусмотренных данным Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

- Гарантийные обязательства

6.1.На поставленный ПОСТАВЩИКОМ товар, в том числе и на скрытые недостатки (недостатки, которые не могут быть выявлены в ходе визуального осмотра товара), устанавливается гарантийный срок: _______ (__________) месяцев с даты подписания представителями обеих Сторон акта приема-передачи и (или) товарной накладной.

6.2. В случае выявления недостатков товара в период действия гарантийного срока, либо в случае, если товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не будет соответствовать требованиям, ПОКУПАТЕЛЬ может отказаться от него, и ПОСТАВЩИК обязан будет своими силами и за свой счет произвести замену товара несоответствующего качества, либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с требованиями, без каких-либо дополнительных затрат со стороны ПОКУПАТЕЛЯ.

6.3. В случае если замена товара ПОСТАВЩИКОМ не представляется возможным, ПОСТАВЩИК обязан вернуть ПОКУПАТЕЛЮ стоимость некачественного товара.

6.4. В случае выхода из строя в течение гарантийного срока товара, требующего ремонта, ПОСТАВЩИК обязан предоставить ПОКУПАТЕЛЮ на время ремонта этого товара замену или аналог.

- Прочие положения

7.1.	Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами взятых на себя обязательств с учетом положений п. 2.4, 3.3.

7.2.	 Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными только в том случае, если они оформлены путем дополнительного соглашения в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами.

7.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.4.	ПОСТАВЩИК подтверждает свое согласие на обработку информации, предоставленной в соответствии с п. п. 4.2 настоящего Договора, а также тот факт, что им получено согласие физических лиц на обработку их персональных данных и информации, предоставленной в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора. Под «обработкой» понимается, в том числе, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также на передача указанной информации в вышестоящие организации и государственные органы (в том числе в ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», Правительство РФ, Федеральную налоговую службу РФ, Федеральную службу по финансовому мониторингу, Министерство энергетики РФ) в целях выполнения требований действующего законодательства, распоряжений и поручений Президента РФ и Правительства РФ.

7.5.	Переход возникших из настоящего договора прав требования к ПОКУПАТЕЛЮ без письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований к  ПОКУПАТЕЛЮ оформляется трехсторонним договором.

8.Юридические адреса сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

Юридический адрес и индекс: 620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Сурикова ул, дом № 48

Почтовый адрес и индекс: 620017, г. Екатеринбург, пр.Космонавтов, 17а

Телефон/факс: (343) 359-07-59 факс (343) 359-08-28

Расчетный счет №  40702810316160030915 в Уральском банке  ОАО «Сбербанк России» г.Екатеринбург

Корреспондентский счет 30101810500000000674 БИК 046577674

ИНН 6671250899, КПП 660850001

ПОСТАВЩИК:

| ПОКУПАТЕЛЬ: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Директор ОАО «ЕЭнС» __________________________ С.Е.Попов |  |
| «___» ___________ 2014 г. | «___» ___________ 2014 г. |

Приложение № 1

к договору №________ от «____»________20____г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

г. Екатеринбург                                      «____»________ 2014 г.

| № п/п | Производитель продукции | Марка продукции | Кол-во | Ед. измерения | Цена за единицу без НДС, руб. | Цена за единицу с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |

| ПОКУПАТЕЛЬ: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Директор ОАО «ЕЭнС» __________________________ С.Е.Попов |  |
| «___» ___________ 2014 г. | «___» ___________ 2014 г. |

Приложение № 2

к договору №________ от «____»________20____г.

Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

в рамках договора №_____________ от __.__.____г.*

|  | Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров) |
| --- | --- |
|  | наименование контрагента | информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
| № п.п. | ИНН | ОГРН | наименование краткое | код ОКВЭД | ФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц) | участник/акционер/ бенефициар | информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

* В отношении участников (акционеров), владеющих долями менее 5 процентов уставного капитала, допускается указание простого количества таких участников (акционеров)

____________________________-  дает согласие ОАО «ЕЭнС», в соответствии с п. 1 ст. 9  Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  на обработку персональных данных и гарантирует, что имеет согласие на обработку персональных данных всех лиц, поименованных в предоставляемой информации. Информация предоставляется по договору №_________ от ____________.

Руководитель ________________________/_____________________

Приложение № 3

к договору № ________ от «___» ___________2014 г.

Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20_____ г.

Настоящим {указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН}, в лице __________, действующего на основании __________, дает свое согласие на совершение открытым акционерным обществом «Екатеринбургэнергосбыт», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» и ОАО «Россети» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) ОАО «Россети», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров. *

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных, - со дня его подписания до момента фактического выполнения/отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.

______________________                                                      ______________________

(Подпись уполномоченного представителя)               (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

* Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом)/контрагентом на сайте электронной торговой площадки/на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о его собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность Общества перед собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки/контрагента/их субконтрагентов за предоставление Обществу данных о своих собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент)/контрагент получил у своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на представление (обработку) Обществу и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.