|  | Приложение 2 к Техническое задание на право заключения договора на поставку оборудования для вновь создаваемых центров обслуживания клиентов АО «ЕЭнС» в 2017 г.. |
| --- | --- |

Технические требования, предъявляемые к поставляемому оборудованию для  вновь создаваемых центров обслуживания клиентов АО «ЕЭнС» в  2017 г.

Опросный лист-заявка

Шкаф настенный телекоммуникационный 19"

Заказчик: АО «ЕЭнС».

Адрес заказчика: 620026 г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48

ИНН/КПП 6671250899/660850001

Грузополучатель: АО «ЕЭнС».

Адрес грузополучателя: 620026,г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48.

Согласно плана закупок АО «ЕЭнС» на 2017 год.

Технические характеристики:

Основные характеристики:

Шкаф предназначен для монтажа телекоммуникационного активного и пассивного оборудования внутри жилых, офисных и производственных помещений.

Дверца	выполнена из стекла и металла. Стекло толщиной 4 мм тонированное в массе. Дверца закрывается на замок.

Задняя стенка присутствует.

Ввод кабелей через специальные отверстия в основании и крыше шкафа, смонтированные на перемычках.

Охлаждение через специальные отверстия в основании и крыше как естественным путем, так и за счет установки дополнительных вентиляторных модулей.

Высота для размещения оборудования не менее 15 U.

Назначение:

Для размещения сетевого оборудования во  вновь создаваемых центрах обслуживания клиентов.

Комплект поставки:

В  комплект поставки Шкафа должно быть включено:

- 	Комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа и анкерные болты для монтажа шкафа на стене.

Опросный лист-заявка

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C 1500VA 2U

Заказчик: АО «ЕЭнС».

Адрес заказчика: 620026 г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48

ИНН/КПП 6671250899/660850001

Грузополучатель: АО «ЕЭнС».

Адрес грузополучателя: 620026,г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48.

Согласно плана закупок АО «ЕЭнС» на 2017 год.

Технические характеристики:

Основные характеристики:

Источник бесперебойного питания  ИБП APC Smart-UPS C 1500VA 2U (или эквивалент, не ухудшающий характеристики) должен удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают;

- Номинальное выходное напряжение 	- 230В;

- Искажения выходного напряжения - Менее 5% при полной нагрузке;

- Максимальная выходная мощность - 1500 ВА;

- Эффективная мощность - 900 Ватт;

- Холодный старт – Поддерживается;

- Вход питания - IEC-320-C14 (компьютерная розетка);

- Выходные розетки – не менее 4-х (IEC-320-C13) компьютерных;

- авторегулятор напряжения (AVR-Automatic Voltage Regulation)- Есть;

- Перезапуск защищаемого оборудования после выключения ИБП - поддерживается автоматическое включение защищаемого оборудования после восстановления электропитания;

-

- Области применения - Для использования внутри помещения, для размещения в стандартной стойке.

Назначение:

Для обеспечения электропитания сетевого оборудования во  вновь создаваемых центрах обслуживания клиентов.

Комплект поставки:

В  комплект поставки Источник бесперебойного питания  должно быть включено:

- Комплект проводов подключения к электропитанию 220В;

- Комплект драйверов и ПО производителя для настройки.

Опросный лист-заявка

МФУ с функцией факса

Заказчик: АО «ЕЭнС».

Адрес заказчика: 620026 г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48

ИНН/КПП 6671250899/660850001

Грузополучатель: АО «ЕЭнС».

Адрес грузополучателя: 620026,г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48.

Согласно плана закупок АО «ЕЭнС» на 2017 год.

Технические характеристики:

Основные характеристики:

МФУ HP LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W17A) (или эквивалент) должен удовлетворять следующим требованиям:

- Функции - Печать, копирование, сканирование, факс;

- Технология печати	- Лазерная монохромная;

- Формат печатных носителей	- A4 (210 x 297 мм), задаваемые пользователем форматы;

- Емкость основного бумаги – не менее	250 листов (включительно);

- Разрешение ч/б печати	- 1200 dpi;

- Максимальная скорость монохромной печати – до 38 стр./мин.;

- Рекомендуемая нагрузка	 - до 4 000 страниц в месяц;

- Устройством автоматической подачи документов (АПД) – Да;

- Оптическое разрешение МФУ	- не менее 300 dpi при использовании АПД оригиналов (цветное, градации серого и черно-белое);

- Макс. размеры области сканирования	- не менее A4 (210 x 297 мм);

- Емкость АПД - до 50 листов;

- Стандартные функции цифровой отправки - сканирование в электронную почту; сканирование в сетевую папку; наличие возможности интегрированного взаимодействия с пользовательскими приложениями;

- Двустороннее копирование/печать – Да;

-  Разрешение факса - до 300 x 300 т/д (поддержка передачи полутонов);

- Память факса – до 200 страниц при стандартном разрешении;

- Области применения - Для использования внутри помещения, настольного размещения.

Назначение:

Для обеспечения вновь создаваемых центров обслуживания клиентов АО «ЕЭнС».

Комплект поставки:

В  комплект поставки МФУ персонального должно быть включено:

- Комплект проводов подключения к системному блоку;

- Комплект проводов подключения к электропитанию 220В;

- Комплект драйверов и ПО производителя для настройки.

Опросный лист-заявка

IP видеокамера с PoE инжектором

Заказчик: АО «ЕЭнС».

Адрес заказчика: 620026 г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48

ИНН/КПП 6671250899/660850001

Грузополучатель: АО «ЕЭнС».

Адрес грузополучателя: 620026,г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д.48.

Согласно плана закупок АО «ЕЭнС» на 2017 год.

Технические характеристики:

Основные характеристики:

Цифровая IP видеокамера видеонаблюдения Камера D-Link (DCS-2103) HD Cube Network Camera с PoE инжектором в комплекте (или эквивалент, не ухудшающий характеристики) должен удовлетворять следующим требованиям:

- Инфракрасная подсветка – Есть;

- Встроенный микрофон – Есть;

- Дальность обзора - не менее 5 метров при полном отсутствии света;

- Разрешение видео – до 1280 x 800 (30 FPS) включительно;

- Сжатие 	- H.264, MJPEG, MPEG-4;

- Сетевые протоколы - IPv4, IPv6, HTTP/HTTPS, RTP/RTSP/RTCP;

- Угол обзора 	- не менее 57.8° по горизонтали и 37.8° по вертикали;

- Для установки в помещении;

- Крепление -	 Настенное;

- Совместимость с операционной системой Microsoft Windows 7.

Назначение:

Для обеспечения вновь создаваемых центров обслуживания клиентов АО «ЕЭнС».

Комплект поставки:

В  комплект поставки Цифровая IP видеокамера должно быть включено:

- Комплект проводов подключения к электропитанию 220В;

- Комплект PoE-инжектора для подключения IP камеры к сетевому оборудованию общего назначения;

- Комплект драйверов и ПО производителя для настройки.